## Slide 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
“Προσομοίωση κινητών δικτύων με Python βάσει containers”
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ –ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025
Χριστίνα Γιανvέλη ΑΜ : 1090055
Χαράλαμπος Γιαννέλης ΑΜ : 1093341

## Slide 2: Generate Traffic 01

## Slide 3: Introduction
Στόχος του Έργου:
  Δημιουργία προσομοιωμένου δικτύου κινητών επικοινωνιών χρησιμοποιώντας Docker.
  Ανάλυση διαφορετικών τύπων κυκλοφορίας: Gaming, Streaming και UDP Multicast Video.
  Εφαρμογή μηχανισμού handover για τη διαχείριση των containers σε διαφορετικούς σταθμούς βάσης.
Τεχνολογίες και Εργαλεία:
  Docker για τη δημιουργία containers και δικτύων.
  Python για scripting και αυτοματοποίηση.
  FFmpeg για τη μετάδοση και λήψη βίντεο.
  Matplotlib για οπτικοποίηση.
  Socket programming για υλοποίηση servers και clients.

## Slide 4: Gaming Traffic
  Μικρά και συχνά UDP πακέτα που προσομοιώνουν για παράδειγμα τη θέση του παίκτη οι τις ενέργειες που εκτελεί στο παιχνίδι. Μέγεθος πακέτου: 50 KB.
  Χρήση πρωτοκόλλου UDP για χαμηλή καθυστέρηση και γρήγορη μετάδοση.
Gaming Client

## Slide 5: Gaming Containers
Υλοποίηση Gaming Clients:
  Containers: 4 gaming devices
  Αποστολή πακέτων στον gaming server με τυχαίες καθυστερήσεις.
  Καταγραφή logs για την παρακολούθηση της επικοινωνίας.
  Η χρήση UDP σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγγύηση παράδοσης, αλλά επιτυγχάνεται χαμηλή καθυστέρηση.

## Slide 6: Gaming Server
  Container: gaming_server_container στη θύρα 8080.
  Χρήση Python και βιβλιοθήκης socket για δημιουργία UDP server.
  Λήψη δεδομένων από clients και αποστολή απαντήσεων.

## Slide 7: Streaming Traffic
  Μετάδοση μεγάλων δεδομένων μέσω HTTP POST αιτημάτων.
  Κάθε client δημιουργεί δεδομένα 10 MB σε κάθε iteration.
  Χρήση πρωτοκόλλου TCP για αξιόπιστη μεταφορά.
  Υπολογισμός bandwidth και χρόνου αποστολής.
Streaming Client

## Slide 8: Streaming Traffic
  Container: streaming_server_container στο οποίο συνδέονται 4 streaming devices.
  Χρήση Flask για τη δημιουργία HTTP server.
  Endpoint /upload για λήψη δεδομένων από clients.
Streaming Server

## Slide 9: UDP Multicast Video Streaming
  Μετάδοση βίντεο σε πραγματικό χρόνο σε πολλαπλούς receivers.
  Χρήση UDP multicast διεύθυνσης 224.0.0.1:1234.
  Container: video_server_container.
  Χρήση FFmpeg για αναπαραγωγή και μετάδοση του βίντεο. Η multicast μετάδοση επιτρέπει αποδοτική χρήση του bandwidth, καθώς το βίντεο αποστέλλεται μία φορά ανεξάρτητα από τον αριθμό των receivers.

## Slide 10: Initialize Env 02

## Slide 11: Initialize Environment
Δημιουργία Docker Networks:
server_network: Σύνδεση των gaming και streaming servers.
video_network: Μετάδοση του multicast βίντεο.
Δημιουργία Base Station Networks:
base_station_1, base_station_2, base_station_3.
Κάθε base station αντιπροσωπεύει ένα σημείο πρόσβασης στο δίκτυο.
Καθαρισμός Docker Resources:
Εκτέλεση της συνάρτησης cleanup_docker_resources() για διαγραφή προηγούμενων containers και images.

## Slide 12: Initialize Environment
Δημιουργία Docker Images:
  Servers:
  gaming_server-image
  streaming_server-image
  video_server-image
  Devices:
  gaming_device-image
  streaming_device-image
  video_device-image
Δημιουργία Containers:
3 servers και 12 devices (4 για κάθε τύπο κυκλοφορίας).
Σύνολο containers: 15.
Εκτέλεση Scripts:
script.py: Δημιουργία περιβάλλοντος.
monitor_global.py: Έναρξη παρακολούθησης και εφαρμογή μηχανισμού handover

## Slide 14: Handover Mechanism 03

## Slide 15: Handover Mechanism
Σκοπός: Διαχείριση της σύνδεσης των containers με τους base stations καθώς μετακινούνται.
Κριτήρια Επιλογής Base Station:
Ισχύς Σήματος (Signal Strength):
Υπολογίζεται μέσω της συνάρτησης signal_power()
Εξαρτάται από την απόσταση του container από τον base station.
Ελάχιστη Απόσταση:
Εάν η ισχύς σήματος είναι χαμηλή, επιλέγεται ο πλησιέστερος base station.

## Slide 16: Handover Mechanism
Υπολογισμός Ισχύος Σήματος :
Συνάρτηση signal_power (base_station, container_position)
Γραμμική μείωση της ισχύος με βάση την απόσταση.
Παράδειγμα: Απόσταση: 20 μέτρα Ισχύς Σήματος: 8/10
Κατώφλι Ισχύος Σήματος:
SIGNAL_THRESHOLD = 5
Αν το σήμα είναι κάτω από το κατώφλι, αναζητείται ο πλησιέστερος base station.

## Slide 17
Compare Positions with signal

## Slide 18: Compare signal by position

## Slide 19: Base Station Overload
Έλεγχος Υπερχείλισης Bandwidth:
  Κάθε base station έχει μέγιστο διαθέσιμο bandwidth (π.χ., 60 MB/s).
  Αν το χρησιμοποιούμενο bandwidth υπερβαίνει το μέγιστο, πρέπει να μετακινηθούν containers.
Στρατηγική Μετακίνησης Containers:
  Εντοπίζουμε το container με το μεγαλύτερο bandwidth.
  Αναζητούμε άλλον base station με διαθέσιμο bandwidth.
  Εφαρμόζουμε το cooldown mechanism για αποφυγή ping-pong.
Handover Failures:
  Αν δεν υπάρχει διαθέσιμος base station, το container παραμένει και καταγράφεται αποτυχία.

## Slide 20: Ping-Pong Handover
Προβλήματα Ping-Pong Handover:
  Συνεχής εναλλαγή μεταξύ base stations λόγω τοποθεσίας.
  Προκαλείται από μετακινήσεις των containers μετά από υπερχείλιση των base_stations.
Λύση - Cooldown Mechanism:
  Εισαγωγή cooldown περιόδου μετά από κάθε handover το οποίο συμβαίνει λόγω υπέρβασης του max_bandwidth του σταθμού.
  Τα containers δεν μπορούν να αλλάξουν base station για 10 iterations.
  Ελαχιστοποίηση των περιττών αλλαγών και σταθερότητα στο δίκτυο.

## Slide 21: Bandwidth Calculation 04

## Slide 22: Bandwidth Calculation
Τι είναι το Bandwidth:
Ο ρυθμός μεταφοράς δεδομένων μέσω του δικτύου.
Μετριέται σε MB/s (Megabytes per second).
Συλλογή Δεδομένων:
Διαβάζουμε τα tx_bytes και rx_bytes από το /sys/class/net/eth0/statistics/ μέσα στο container.

## Slide 23: Bandwidth Calculation
Σε κάθε interval 1 δευτερόλεπτο
η συνάρτηση monitor_bandwidth()
εκτελείται.
Για κάθε container:
Εξαγωγή τρέχοντων TX/RX bytes.
Υπολογισμός διαφοράς bytes από την προηγούμενη μέτρηση.
Μετατροπή σε MB/s.
Ενημέρωση των last_tx και last_rx.
Άθροιση του TX και RX για το συνολικό bandwidth.

## Slide 24: Conclusions 05

## Slide 25: Conclusions
Κύρια Επιτεύγματα:
Επιτυχής Προσομοίωση Κυκλοφορίας: Υλοποίηση και ανάλυση διαφορετικών τύπων κυκλοφορίας (Gaming, Streaming, Multicast Video) μέσω Docker.
Αποτελεσματικός Μηχανισμός Handover:
Διαχείριση σύνδεσης containers με base stations βασιζόμενη στην ισχύ σήματος και το φόρτο του σταθμού.
Εφαρμογή cooldown mechanism για αποφυγή ping-pong handover.
Βασικά Μαθήματα:
Σημασία του Load Balancing:
Η ορθή κατανομή του φόρτου μεταξύ των base stations είναι κρίσιμη για την απόδοση του δικτύου.
Αποφυγή Συχνών Αλλαγών Σταθμών:
Το cooldown mechanism μειώνει τις περιττές αλλαγές, διασφαλίζοντας σταθερότητα στη σύνδεση.

## Slide 26: Thanks !